Verbrennung von Methan - 
Nachweis der Reaktionsprodukte

| DGUV SR 2003 |  |  |  |  |  |  | Weitere Maßnahmen: Explosionsgefahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | X |  |
| Methan: R-Sätze: 12 S-Sätze: (2)-9-16-33 | Calciumhydroxid (Kalkwasser): R-Sätze: 34 S-Sätze: 26-36/37/39-45 |  |  |

Materialien und Chemikalien:

2 Reagenzgläser, Stopfen, Reagenzglasständer, Reagenzglasklammer, Erlenmeyerkolben, Tiegelzange, Gasbrenner, Feuerzeug, Cobaltchlorid-Papier oder Watesmo-Papier oder weißes Kupfersulfat, Kalkwasser in einem Reagenzglas

Durchführung:

Bitte beachte die Sicherheitshinweise:  Schutzbrille tragen!

Kalkwasser ist ätzend. Bei Kontakt mit der Haut, sofort mit Wasser abspülen.

Tropfen auf dem Tisch mit einem feuchten Tuch abwischen.

- Halte das Reagenzglas wie in der Abbildung etwa 5 Sekunden über die Brennerflamme.

- Fülle anschließend etwa 2 cm Kalkwasser aus einem zweiten Reagenzglas ein und verschließe mit dem Stopfen. Vorsicht: Verbrennungsgefahr am heißen Glas. Schüttle das Reagenzglas und beobachte.

- Halte einen Erlenmeyerkolben über den Gasbrenner und warte so lange, bis Du an der Glasinnenseite Flüssigkeitströpfchen erkennen kannst. Greife das Watesmo-Papier mit der Tiegelzange und wische damit den flüssigen Niederschlag auf.

Beobachtungen:

Zu 2.: Das Kalkwasser trübt sich und man erkennt einen weißen Niederschlag.

Zu 3.: Die aufgenommenen Flüssigkeitstropfen reagieren mit dem Nachweismittel in der für Wasser charakteristischen Weise.

Auswertung:

Bei der Verbrennung vom Methan mit Sauerstoff entstehen als Produkte Kohlenstoffdioxid (positiver Nachweis mit Kalkwasser) und Wasser.

Wortgleichung

Methan   +   Sauerstoff   (   Kohlenstoffdioxid   +   Wasser; exotherm

Symbolgleichung

CH4   +   2 O2   (   CO2   +   2 H2O; exotherm

Didaktisch/methodische Hinweise:

Ggf. kann man die Aktivierungsenergie noch über dem Reaktionspfeil ergänzen.

Je nach den unterrichtlichen Voraussetzungen kann die Reaktionsgleichung auch in der Lewis-Schreibweise formuliert werden.