| ( | Ionisierende Strahlung in der Umgebung Absorption | Arbeitsblatt *** |
| --- | --- | --- |
| Radioaktivität findet man überall. Die verschiedenen Strahlungsarten haben unterschiedliche Eigenschaften. Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr kann man die Impulsrate messen. Aufgabe: Untersuche experimentell, ob und wie stark verschiedene Materialien bzw. Gegenstände ionisierende Strahlung abschirmen können. Dokumentiere deine Untersuchungen in einem Protokoll. (Es stehen Hilfekarten zur Verfügung.) |

Hilfekarten:

| 1 Beachte auch die Nullrate. |  | 2 Untersuche mit der gleichen Dauer/Zeit verschiedene Materialien, die du im gleichen Abstand vom radioaktiven Material platzierst. |
| --- | --- | --- |
| 3 Dokumentiere den Versuch mit einer Überschrift und den Unterpunkten Aufgabe, Durchführung, Messwerte und Auswertung. |  | 4 Durchführung: Skizziere den Aufbau und die Materialien. Dann beschreibe den Versuchsablauf. |
| 5 Messwerte: Bestimme zuerst die Impulsrate des bereitgestellten radioaktiven Materials ohne Testobjekt und bringe nacheinander verschiedene Absorber ein. Notiere alle Messergebnisse in einer Tabelle. |  | 6 Miss die Impulsrate jeweils eine Minute lang. |
| 7 Fasse den Versuch noch einmal zusammen und vergleiche die verschiedenen Stoffe miteinander. |  | 8. Verwende für alle Testobjekte das gleiche radioaktive Material. |

| ( | Ionisierende Strahlung in der Umgebung Absorption | Arbeitsblatt ** |
| --- | --- | --- |
| Radioaktivität findet man überall. Die verschiedenen Strahlungsarten haben unterschiedliche Eigenschaften. Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr kann man die Impulsrate messen. Aufgabe: Untersuche experimentell, ob und wie stark verschiedene Materialien bzw. Gegenstände ionisierende Strahlung von Ra 226 abschirmen können. Dokumentiere deine Untersuchungen in einem Protokoll. 1. Aufgabe 2. Durchführung 2.1 Aufbau: 2.2 Materialien/Geräte: 2.3 Ablauf: 3. Messwerte 3.1 Messwertabelle Nullrate Prüfobjekt Ra 226 Material ohne Impulsrate abzgl. Nullrate 4. Auswertung |

| ( | Ionisierende Strahlung in der Umgebung Absorption | Arbeitsblatt * |
| --- | --- | --- |
| Radioaktivität findet man überall. Die verschiedenen Strahlungsarten haben unterschiedliche Eigenschaften. Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr kann man die Impulsrate messen. 1. Aufgabe Untersuche experimentell, ob und wie stark verschiedene Materialien bzw. Gegenstände ionisierende Strahlung von Ra 226 abschirmen können. Dokumentiere deine Untersuchungen in einem Protokoll. 2. Durchführung 2.1 Aufbau: 2.2 Materialien/Geräte: - Anzeigegerät - Geiger-Müller-Zählrohr - Ra 226 - Prüfmaterialien - Stoppuhr, Stativmaterial 2.3 Ablauf: - Wir bestimmen zunächst die Nullrate und dann die Impulsrate des radioaktiven Materials in einem festen Abstand von der Probe. - Wir bringen nacheinander an die gleiche Stelle verschiedene Materialien in den Strahlengang und bestimmen erneut die Impulsrate (abzüglich Nullrate). 3. Messwerte 3.1 Messwerttabelle Nullrate Prüfobjekt Ra 226 Material ohne Papier Pappe Blei Glas Impulsrate abzgl. Nullrate 4. Auswertung |