Material:

1 leerer Tetrapak

2 Trinkhalme, 2 Schaschlikspieße

4 Bierdeckel, 4 kleine Holzperlen, Kleber

(Oder 4 Scheiben eines Besenstiels oder ähnliche Holzscheiben aus dem Bastelbedarf.)

Schere oder Saitenschneider

Luftballon,

ein Stück Schlauch

Klebeband.

Durchführung:

Für die „Karosserie“ kannst du den Tetrapak auf der breiten Seite liegend (z. B. als Kraftfahrzeug) oder hochkant gestellt (z. B: als Eisenbahnwagen) verwenden.

- Schneide die Trinkhalme so ab, dass sie auf beiden Seiten des Tetrapaks jeweils 1 cm überstehen. Dies verhindert, dass die Räder an der Kartonwand reiben.

- Stecke den Schaschlikspieß durch den Trinkhalm und schneide ihn so ab, dass er auf jeder Seite des Trinkhalms ca. 0,5 cm übersteht (Bei Holzscheiben als Räder sollte zwischen Rad und Strohhalm noch etwas Luft sein, also den Überstand etwas größer wählen).

- a)	Mit Hilfe einer Papierschablone markierst du jeweils den Mittelpunkt der Bierdeckel und stichst

mit einer Reißzwecke ein Loch vor. Stecke den Bierdeckel auf den Schaschlikspieß im Trink-halm und fixieren ihn von außen mit einer Holzperle und einem Tropfen Kleber.

b)	Gib jeweils einen Tropfen Holzleim auf das Loch in der Besenstielscheibe und stecke die Scheibe auf den Schaschlikspieß.

- Fasse die Achse am Strohhalm und prüfe die Räder auf Rundlauf und korrigiere evtl. „Achter“.

- Klebe das Fahrwerk ca. 3 cm von Anfang und Ende des Tetrapaks mit Heißkleber oder Klebe-band an. Gib dabei den Heißkleber auf den Tetrapak. Wichtig: Die Achsen müssen parallel verlaufen.

- Stecke den Schlauch in den Luftballon und befestige ihn mit Klebeband so am Tetrapak, dass der Schlauch am Ende übersteht.

- Blase den Luftballon durch den Schlauch auf, halte das Ende zu, stelle das Fahrzeug auf den Boden und lasse es los.