Material:

1 leerer Tetrapak

2 Trinkhalme, 2 Schaschlikspieße

Klebeband

4 Bierdeckel, 4 kleine Holzperlen, Kleber

(Oder 4 Scheiben eines Besenstiels oder ähnliche Holzscheiben aus dem Bastelbedarf).

Gummikordel, Büroklammer

Schere, Saitenschneider, PUK-Säge oder Teppichmesser

Durchführung:

Für die „Karosserie“ kannst du den Tetrapak auf der breiten Seite liegend (z. B. als Kraftfahrzeug) oder hochkant gestellt (z. B: als Eisenbahnwagen) verwenden.

- Schneide die Trinkhalme so ab, dass sie auf beiden Seiten des Tetrapaks jeweils 1 cm über-stehen. Dies verhindert, dass die Räder an der Kartonwand reiben.

- Stecke jeweils einen Schaschlikspieß durch einen Trinkhalm und schneide ihn so ab, dass er auf jeder Seite des Trinkhalms ca. 0,5 cm übersteht (Bei Holzscheiben als Räder sollte zwischen Rad und Strohhalm noch etwas Luft sein, also den Überstand etwas größer wählen).

- Klebe einen Trinkhalm ohne Schaschlikspieß direkt am Ende des Tetrapaks mit Heißkleber auf. Gib dabei den Heißkleber auf den Tetrapak.

- Mit der PUK-Säge (oder einem Teppichmessers) sägst du den Tetrapak und den Trinkhalm über Eck ca. 3 cm breit durch und schneidest die Enden mit der Schere ab.

- a)	Mit Hilfe einer Papierschablone markierst du jeweils den Mittelpunkt der Bierdeckel und stichst

mit einer Reißzwecke ein Loch vor. Stecke den Bierdeckel auf den Schaschlikspieß im Trink-halm und fixieren ihn von außen mit einer Holzperle und einem Tropfen Kleber.

b)	Gib jeweils einen Tropfen Holzleim auf das Loch in der Besenstielscheibe und stecke die Scheibe auf den Schaschlikspieß.

- Überprüfe die Räder auf Rundlauf und korrigiere evtl. „Achter“.

- Die zweite Achse klebst du ca. 3 cm vom vorderen Ende des Tetrapaks parallel zur Hinterachse auf.

- Stich mit einem Vorstecher in die Mitte der Schraube des Terapaks ein Loch.

- Stecke das eine Ende des Gummibandes von innen durch die Schraube und verhindere das Herausrutschen mit einer Büroklammer, die du an den Gummi knotest. Das Gummiband soll durch das Innere des Tetrapaks laufen und an dem Ausschnitt herausschauen.

- Befestige den Deckel am Tetrapak und knote das andere Ende des Gummibandes an der Holzachse fest.

- Drehe die Achse so lange, bis das Gummi straff gespannt ist. Halte die Achse fest, setze den Wagen auf den Boden und lasse ihn los.

Tipp:	Wenn du als Antriebsachse einen Draht oder eine Fahrradspeiche benutzt, kannst du das Ende zu einer Kurbel biegen und so dein Auto leichter aufziehen.