Demontageschritte

I)	Abschneiden des Steckers

II)	Notieren des Typenschildes und weiterer Informationen

Welches Material darf mit welchem

Sägeblatt geschnitten werden?

III)	Öffnen der Abdeckung

IV)	Im Griff befindet sich:

elektronischer Schalter

mit Feststellknopf und

Geschwindigkeitseinstellrad.

V)	Im Bauch der Säge:

Rotor mit Kommutator, Lüfterrad, Halter	Stator mit Anschlusskabel

und Achse für größeres Zahnrad

VI)	Im vorderen Teil des Sägebauches:

Die Achse des Rotors ist wie ein kleines Zahnrad geformt. Danach kommt ein großes

Zahnrad. Es dreht sich langsamer als das kleine Zahnrad. Zusammen bilden sie das Getriebe.

VII)	Die wichtigsten Teile im Überblick nach der vollständigen Demontage

# Text boxes

Lüftungsschlitze

Feststellknopf

Geschwindigkeits-einstellung

Ein-/Ausschalter

Pendelhub-schalter

Sägeschuh

Name

Hersteller/-land

Leistung

Strom

Seriennummer

Schnitttiefe/min

Herstellungsjahr

Wechselspannung

Umdrehungen/min

Funkentstört-

zeichen

Zulassungsländer

Schutzisolation

Obere Abdeckung

Sägeschuh

Befestigungs-schrauben der Abdeckung

Schalter

Entstör-

kondensator

Stromzufuhr

Halter als Lager für die Rotorachse

Lüfterrad

Kohlebürsten, werden mit Federn eingespannt, und führen den Strom zum Rotor

Stator

Kommutator,

Teil des Rotors

(Tauscher)

Halter als Lager für die Rotorachse

Getriebe

Halter für Stichsägeblatt

Rolle zur Führung des Stichsägeblatts

Führung für den Stift am

größeren Zahnrad

Getriebe

Stift am Rand des Zahnrades, bewirkt

die Umwandlung der Drehbewegung in

eine Auf- und Abwärtsbewegung

Zahnrad, ein Teil des Getriebes

Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeits

regelung

Rotor

Stator

Kohlen mit Haltefedern

Sägeblatt-

halterung

Sägeblatt-

führung

Ist für die Pendelbewegung

verantwortlich

Schalter zum Einstellen des Pendelhubs.

Ohne Pendelbewegung (Stellung „0“) erzielt man feine, saubere Schnittkanten.

Mit angeschaltetem Pendelhub (andere Stellung) erzielt man einen zunehmend schnelleren Arbeitsfortschritt.