| Materialliste: 2 Flachbatterien (4,5 V) Umschalter Spule mit Eisenkern Kompassnadel 4 Kabel 4 Krokodilklemmen | Skizze/Foto: (siehe folgende Seiten) |
| --- | --- |
| Einordnung der Station in das Themenfeld / in einen Kontext: Demontage von Maschinen: Elektromotor als wichtiges Bauteil |
| Welches Fachwissen/ welche Fachmethode wird hier entwickelt: (Lehrerinformation zur Funktionsweise eines Elektromotors) |
| Welche Kompetenzen werden hier entwickelt: --- |

Station: Elektrischer Stromkreis / Elektromagnetismus

HINTERGRUNDINFORMATIONEN FÜR LEHRKRÄFTE

Einfache Experimente zum Prinzip des Elektromotors

Die Schülerinnen und Schüler finden beim Auseinanderbau eines elektrischen Gerätes oft Elektromotoren als Bauteile. Dieser besteht aus einem Rotor (drehbarer Elektromagnet) und einem Stator (Dauermagnet oder feststehender Elektromagnet). Das folgende Experiment gibt einen Einblick in die Funktionsweise des Elektromotors.

Es dient ausschließlich der Lehrerinformation und soll aufgrund der Komplexität des Aufbaus nicht im Unterricht eingesetzt werden.

- Prinzip eines einfachen Elektromotors

Versuchsaufbau:

Versuchsdurchführung:

- Bauen Sie die Schaltung nach folgender Skizze auf:

- Stellen Sie die Kompassnadel vor die Spule und setzen Sie diese durch Betätigen des Schalters in Bewegung. Überlegen Sie Kriterien für das Umschalten, so dass eine dauerhafte Drehung erreicht wird.

Lösungen:

Durch Betätigen des Umschalters wird das Magnetfeld der Spule ständig umgekehrt. Dadurch wird die Kompassnadel abwechselnd abgestoßen und angezogen.

Durch geschicktes Takten des Umschaltens kann eine dauerhafte Drehung der Kompass-nadel erreicht werden.