Elektromotor

| 1 | Der Stator (Dauermagnet) liefert ein kontinuierliches Magnetfeld. Der Rotor (Elektromagnet) ist zurzeit so gepolt, dass sich „oben“ ein Süd- und „unten“ ein Nordpol ausgebildet hat. Der Rotor wird vom Stator angezogen (und umgekehrt) und es findet eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn statt. | Impulse Physik, Klett, S. 251 Abb.1 a) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Stator s.o. Am Rotor (Elektromagnet) liegt zur Zeit keine Spannung an, so dass auch kein Stromfluss und Magnetfeld vorhanden ist Der Rotor bewegt sich aufgrund der Trägheit aus dieser Lage im Uhrzeigersinn weiter. | Impulse Physik, Klett, S. 251 Abb.1 b) |
| 3 | Stator s.o. Die Spannung am Rotor (Elektromagnet) wurde umgepolt, so dass sich „oben“ ein Nord- und „unten“ ein Südpol ausgebildet hat. Der Rotor wird vom Stator abgestoßen (und umgekehrt) und es findet eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn statt | Impulse Physik, Klett, S. 251 Abb.1 c) |
| ... | Analog |  |