Elektromotor

| 1 | Der Stromfluss verursacht ein Magnetfeld, welches den Eisenkern magnetisiert. Dieser wirkt verstärkend. Die Magnetnadel wird zurzeit vom angezogen und dreht sich im Uhrzeigersinn. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Die Kompassnadel hat sich gegen den Uhrzeigersinn weitergedreht. An der Spule liegt zurzeit keine Spannung an, so dass kein Stromfluss und dadurch auch kein Magnetfeld vorhanden ist. |  |
| 3 | Die Kompassnadel hat sich aus der Lage 2 nur aufgrund der vorhandenen Drehbewegung weitergedreht. Die Spannung wurde umgepolt, so dass sich der Stromfluss und damit das Magnetfeld umgepolt hat. Die Nadel wird nun abgestoßen. |  |
| 4 | Die Kompassnadel hat sich gegen den Uhrzeigersinn weitergedreht. Die Nadel wird nun von angezogen. |  |
| 5 | Die Kompassnadel hat sich gegen den Uhrzeigersinn weitergedreht. An der Spule liegt zurzeit keine Spannung an, so dass kein Stromfluss und dadurch auch kein Magnetfeld vorhanden ist. |  |
| 6 | Die Kompassnadel hat sich aus der Lage 5 nur aufgrund der vorhandenen Drehbewegung weitergedreht. Die Spannung wurde umgepolt, so dass sich der Stromfluss und damit das Magnetfeld umgepolt hat. Die Nadel wird nun abgestoßen. |  |