| Materialliste: Ameisensäure (in manchen Entkalkern) oder verdünnte. Ammoniaklösung oder andere stark riechende Lösung Schwefelsäure (möglichst konzentriert) VORSICHT NaOH –Plätzchen (oder fester Rohrreiniger) Rohrreiniger und Entkalker (Ameisensäurehaltig) Holzstäbe (lange Streichhölzer ohne Kopf oder Schaschlikspieße) weißer Baumwollstoff (altes Hemd oder Laken oder Leinenbeutel) Leder (gebrauchtes, dünnes Fensterleder) Bunsenbrenner (falls vorhanden) 3 Reagenzgläser 2 Petrischalen 1 Tropfpipette | Skizze/Foto: http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/nrs/ |
| --- | --- |
| Einordnung der Station in das Themenfeld / in einen Kontext: Sicherheit im naturwissenschaftlichen Unterricht, Stoffeigenschaften |
| Welches Fachwissen/ welche Fachmethode wird hier entwickelt: Aus bestimmten Eigenschaften von Stoffen ergeben sich Gefahren für Gesundheit und Umwelt, die im Umgang mit ihnen beachtet werden müssen. |
| Welche Kompetenzen werden hier entwickelt: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten sorgfältig und sicherheitsbewusst mit Stoffen schließen aus den Gefahrstoffstoffsymbolen für Chemikalien auf geeignete Schutzmaßnahmen |

Informationen für Lehrkräfte

Die Experimente haben die Aufgabe, die Verhaltensregeln im naturwissenschaftlichen Unterricht für Schüler und Schülerinnen plausibel zu machen, damit sie nicht als restriktive Maßnahmen empfunden werden. Sie sollten als Lehrerexperimente durchgeführt werden, da sie mit Gefahrstoffen durchgeführt werden und die Schüler und Schülerinnen die Gefahren ja erst erkennen und thematisieren sollen.

Die vielfältigen Vorschriften sollten nur altersgemäß und so weit thematisiert werden, wie sie auch im nachfolgenden Unterricht relevant sind.

Die  Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien in Europa wird zur Zeit geändert.

Informationen zur Einführung des „Global Harmonisierten Systems“ (GHS) gibt es z.B. unter www.baua.de (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): Flyer. Plakat und weiterführende Links.

Wichtige Abkürzungen und Links rund um das Thema Gefahrstoffe

DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Informationen und Broschüren, auch DVDs zu verschiedenen Themen. Internet: www.dguv.de

GefStV - Gefahrstoffverordnung, die aktuelle GefStV ist seit 01.01.2005 in Kraft

GHS - "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals", weltweit einheitliches System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien, seit 20.01.2009 in Kraft, Ab dem 1. Dezember 2010 mussen Stoffe – und ab dem 1. Juni 2015 Gemische – nach GHS bzw. CLP gekennzeichnet werden.

GUV-SR 2003 - Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht (zzt. erhältlich i.d.F. von 2004, neue Version wird die Vorgaben der →GefStV berücksichtigen)

RiSU - Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht, Empfehlung der Kultusminister-konferenz vom 28.03.2003 (→GUV-SI 8070)

RiSU-NRW - Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen (berücksichtigt die Vorgaben der →GefStV) www.sichere-schule.de

Sichere Schule - Internetangebot der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (bis 2007 Rheinischer GUVV) zur Information über geltende Richtlinien, Verordnungen etc. zur Sicherheit in der Schule. Die Seite liefert interaktiv viele Informationen z. B. über die Einrichtung von Fachräumen etc. www.sichere-schule.de

UK (Unfallkasse) Rheinland-Pfalz - Öffentlicher Unfallversicherer, Internet: www.ukrlp.de

Experimente zu Sicherheitsvorschriften im Chemieraum

1.	Lehrerversuch:

Flasche Ameisensäure oder

Flasche verdünnte Ammoniaklösung

öffnen und vorsichtig zufächeln.

Beobachtung:

stechender Geruch

Hefteintrag: 	„Chemisch“ riechen!

Lehrerinfo:	Ameisensäure und Ammoniaklösung sehen aus wie 	Wasser. In hoher Konzentration sind die Dämpfe 	gefährlich. Daher wird grundsätzlich an Chemikalien 	„chemisch“, also durch vorsichtiges Zufächeln 	gerochen.

2. 	Lehrerversuch:

Holzstab (langes Streichholz oder Schaschlikspieß) in halbkonzentrierter Schwefelsäure (Vorsicht!) im Reagenzglas.

Beobachtung:

Holz sieht nach wenigen Sekunden verkohlt aus. Je stärker konzentriert die Säure, desto schneller beobachtet man die Verfärbung.

Auswertung:	Nicht alle Flüssigkeiten, die aussehen wie Wasser, 	sind auch Wasser.

Hefteintrag:	Keine Flüssigkeiten oder Feststoffe probieren!

Lehrerinformation:

Konzentrierte Schwefelsäure wirkt so stark

Wasser anziehend, dass sie sogar Holz unter Abspaltung von Wasser zerlegt. Übrig bleibt u.a. Kohlenstoff (schwarz).

Vorsicht beim Arbeiten mit konzentrierter Schwefelsäure, insbesondere beim Verdünnen:

„Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!“

3. 	Lehrerversuch:

Auf weißen Baumwollstoff tropfenweise Schwefelsäure geben.

| Beobachtung: | Loch Je stärker konzentriert die Säure, desto schneller beobachtet man die Verfärbung. |
| --- | --- |
| Lehrerinfo: | Baumwollstoff steht stellvertretend für Kleidung und Schutzkittel. Mit konzentrierter Schwefelsäure beobachtet man zunächst nur durchscheinende Flecken. Erst wenn man Wasser zufügt, entstehen die Löcher. Daher beobachtet man Löcher in der Kleidung oft erst nach dem Waschen. Säuren greifen organische Stoffe wie Baumwolle und Haut, aber auch anorganische Stoffe wie Metalle oder Kalk an. Daher muss man Haut, Kleidung und Gebrauchsgegenstände schützen. Andererseits setzt man Säuren gezielt ein, um z. B. unerwünschte Kalkablagerungen zu entfernen. |
| Auswertung: | Schwefelsäure zerstört Haut und Kleidung. |
| Hefteintrag: | Keine Chemikalien auf die Kleidung oder auf die Haut bringen! Keine Nahrungsmittel auf den Tisch legen! |

3. 	Lehrerversuch:	(Alternative)

Einige NaOH-Plätzchen auf angefeuchtetes Leder

(ersatzweise Rohrreiniger)

Beobachtung:	Temperatur steigt,

Plätzchen sind größer und breiig

Leder mit schwarzrandigem Loch

Auswertung:	Nicht alles was aussieht wie ein Pfefferminz-Bonbon

ist essbar!

Hefteintrag: 	Keine Chemikalien auf die Kleidung oder auf die Haut 	bringen!

Keine Nahrungsmittel auf den Tisch legen!

Lehrerinfo:	Tipp:	dünnes gebrauchtes Fensterleder geht gut

Im Zeitraum von einer Unterrichtsstunde beobachtet 	man ein Zusammenziehen und Verändern des 	Leders, nach Stunden beobachtet man die Entstehung 
  	von Löchern, das Leder wird breiig.

Natriumhydroxid zersetzt organische Substanzen, daher

muss man insbesondere die Haut und die Augen 
	schützen,

Andererseits wird Natriumhydroxid auch als 	Rohrreiniger (Zersetzen von Haaren) eingesetzt.

4.	Lehrerversuch:

Bunsenbrenner mit lodernder Flamme

| Hefteintrag: | Bei Schülerübungen den Nachbarn und sich selbst nicht gefährden. Lange Haare zusammenbinden. Vorsicht bei weiten Ärmeln, Ketten… Brenner nur mit kleiner Flamme stehen lassen! |
| --- | --- |
| Lehrerinfo: | Bei weit geöffneter Gaszufuhr und geringer Luftzufuhr bekommt man eine lodernde Flamme. Anleitungen zum Umgang mit dem Brenner finden sich in den gängigen Chemiebüchern der Mittelstufe. Hat man keine Gasversorgung in der Schule, kann man auch Küchengeräte verwenden, wie sie zur Herstellung von Crème brûlée benutzt werden. Sie werden mit Feuerzeuggas betrieben. Eine weitere Alternative sind Kartuschenbrenner aus dem Campingbedarf. |

5. 	Lehrerversuch:

Rohrreiniger (fest) und tropfenweise Entkalker (Ameisensäure) zugeben.

Beobachtung:	sehr heftige, exotherme Reaktion (starke Erwärmung)

Hefteintrag:	Nie verschiedene Reiniger zusammenmischen!

Lehrerinfo:	Falsch benutzte und insbesondere falsch kombinierte 	Reinigungsmittel führen immer wieder zu Unfällen im 	Haushalt.

Rohrreiniger: 
Achten Sie darauf, dass Natriumhydroxid enthalten ist und der Rohrreiniger in fester Form vorliegt. 

Entkalker:
Die meisten Entkalker enthalten Zitronensäure und sind deshalb nur als reizend ausgewiesen. Entkalker, welche Ameisensäure enthalten, sind mit dem Gefahrensymbol ätzend gekennzeichnet.
Der bei den Versuchen benutzte Entkalker (Cilgona) wurde in der Firma Kaufland besorgt und wird von der Firma Aswork Schopf Hygiene hergestellt.