Nawi TF3: Bewegung zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Kontext „Deutschland sucht den Superflitzer“

| Thema | Unterricht | Materialien |  | Kompetenzen | Fachwissen | Differenzierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einstieg: Welches Auto ist das Beste? | Einstieg: Autos mitbringen, die sich selbst fortbewegen („Flitzeautos“ mit verschiedenen Antrieben: Aufziehen, Batterie, Solar…) „Welches ist das Beste?“ Das schnellste Das am weitesten fährt Das schönste ... Kriterien für Wettbewerb entwickeln, Unterscheidung objektiver (messbarer) und subjektiver Kriterien (( TF1) z.B. Geschwindigkeit (evt. nur Zeit für eine Wegstrecke) Masse Reichweite Schönheit (subj.) | Evt. ein Aufziehauto zur Motivation | 2 |  |  |  |

| Einführung der Geschwindig-keit als Größe | Einfacher Geschwindigkeitsbegriff: Schneller = Mehr Weg in gleicher Zeit oder gleicher Weg in kürzerer Zeit Eine Geschwindigkeit von 45 cm/s bedeutet, dass in jeder Sekunde (s) 45 cm zurückgelegt werden. | „AB Autos Geschwindigkeit“ (TN-Material) oder AB Klett Einblicke1 Kopiervorlagen S.143 |  |  | Bewegung lässt sich z. B. durch die Angabe der Geschwindigkeit beschreiben. Bei größerer Geschwindigkeit wird eine größere Strecke in einer gegebenen Zeit zurückgelegt bzw. eine gegebene Strecke in kürzerer Zeit. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Das Rennen der Flitzer | Messungen an den mitgebrachten Flitzeautos in Gruppen: Geschwindigkeitsmessung einüben, andere Messungen wiederholen (z.B. Masse, Reichweite), Dokumentation der Messwerte „Schönheit“ kann durch Abstimmung prämiert werden Einzelwertungen ( Gesamtwertung Siegerehrung |  |  | führen einfache Experimente zur Unterscheidung von subjektiven Eindrücken und objektiv messbaren Daten durch (TF1) beherrschen den Umgang mit einfachen Messgeräten (TF1) vergleichen Bewegungen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, z. B. im Hinblick auf Antriebsart, Energiebedarf, erreichbare Geschwindigkeit |  | Einsatz einer zentralen Excel-Tabelle oder Taschenrechnern zur Berechnung (Vermeidung von mathematischen Problemen bei Kommazahlen!) |

| Vergleich der Antriebe | Verschiedene Antriebsmöglichkeiten für (Spielzeug-)Autos sammeln: Gummiband Elektromotor Luftballon Solar Segel ... | Abbildungen „L_Memory“ (TN-Materialien) oder andere geeignete Abb. | 1 | vergleichen Bewegungen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, z. B. im Hinblick auf Antriebsart, Energiebedarf, erreichbare Geschwindigkeit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bau eines eigenen Autos aus einer Milchtüte | Wir bauen Autos aus Tetrapacks Vorgabe: Tetrapack als Korpus Achse kann mit Strohhalm, Schaschlikspieß, Tetrapackdeckel/Bierdeckel gebaut werden Auto muss selbst fahren (Antrieb!), Antriebsart egal Im Gespräch verschiedene Antriebsarten anregen (auch eingebaute Elektromotoren etc. um verschiedene Energieformen als Antrieb zu thematisieren) Bastelmaterial (Schere, Tesa, Kleber, Papier...) soll und weiteres kann von zu Hause mitgebracht werden (falls jemand Fischertechnikmotor o.ä. einbauen will) | Materialien: Tetrapacks, runde Tetrapackdeckel o.ä.(PET-Flasche...) Bierdeckel Schaschlikspieße Strohhalme Gummis Kleber, Tesa Luftballons Gummischlauch Pappe Metalllaschen aus Schnellheftern Gummischnur (Hosengummis) Fertige Autos als Demo Hilfeblatt zu Tetrapackautos, z.B. „L_Tetrapackwagen“, (TN-Material) | 2 o. HA | entwickeln, bauen und optimieren Modelle, um Zusammenhänge zwischen Struktur und Funktion darzustellen (z. B. Gelenkmodelle, Seifenkistenoptimierung) |  | Offene Aufgabe oder kleinschrittigere Anleitung mit/ohne Skizzen zum Aufbau Alternativ im Unterricht oder als Hausaufgabe bauen Wenn nicht das Auto alleine, sondern Messung und Darstellung bewertet wird, spielt eine „Elternhilfe“ keine große Rolle (wichtig: bei Bau in der Schule 1-2 Wochen vorher ansagen, dass 1 ausgewaschener (!) Tetrapack (Korpus) und 4 gleiche runde Schraubverschlüsse mitgebracht werden sollen) |
| Wettbewerb „Deutschland sucht den Superflitzer“ mit Milchtüten-autos | Hier steht das Erleben der in den vergangenen Stunden erlangten Kompetenzen im Mittelpunkt, eine möglichst selbstständige Anwendung steht im Mittelpunkt. Wettbewerb und Prämierung: Aufgabe :“Autopapiere erstellen“ (Bsp Hamstermobil zeigen) Die SuS sollen Funktion beschreiben Angeben, woher die Energie zum Antrieb stammt Geschwindigkeit messen und angeben Reichweite messen und angeben Bild entweder malen oder fotografieren und einkleben Evt. Punkte für Aussehen vergeben | Folie mit Beispiel „Autopapiere Milchtütenauto“ Stoppuhren Maßstäbe/-Bänder | 2 | beherrschen den Umgang mit einfachen Messgeräten (TF1) vergleichen Bewegungen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, z. B. im Hinblick auf Antriebsart, Energiebedarf, erreichbare Geschwindigkeit Nutzen Daten zur Adressaten gerechten Präsentation ((TF2, dort Rechercheergebnisse) Allgemein: Kommunikation, Bewertung | Um etwas in Bewegung zu versetzen wird Energie benötigt. Es stehen verschiedene Energieträger zur Verfügung. Die Energie der Nährstoffe und Treibstoffe wird in Bewegungsenergie und Wärme umgewandelt. | Benotung kann sich aus folgenden Kriterien ergeben: Performance (Lehrer lässt es sich zeigen) Beschreibung („Autopapiere“) Geschwindigkeit Weite Designpunkte |
| Energie-konzept (Einstieg evt. während des Baus der Autos zu Hause) | Vergleich verschiedener Antriebe (selbst gebaute Autos, Autos, Loks, Flugzeug, ...) Leitfrage: Was ist die gemeinsame Ursache der Bewegung? Immer gibt es einen „Treibstoff“ (Benzin, Kohle, Sonnenlicht, Strom, ...) Dieser Treibstoff beinhaltet Energie, „Mit Energie kann man Dinge bewegen oder erwärmen“ Darstellung einfacher Umwandlungsdiagramme: Was ist der Treibstoff bei Lebewesen (die bewegen sich auch!)? ( Nahrung Experiment zur Analogie Treibstoff – Nährstoff: Verbrennung Paranuss / Spiritus, mit der Wärme ein Ei in Tierfutterschale braten Einheit der Energie, Nährwert Wie viel Energie braucht man? 1 Tag selbst mit Hilfe einer Tabelle Energieverbrauch aufschreiben und mit Bedarf vergleichen. Wie lange kann man mit x kJ / kcal Volleyball spielen? | AB „Energie treibt an“ (TN-Material) AB zum Exp „Energie-Analogie“ (IFB-Fortbildungen) AB „Wie viel Energie brauche ich für…“ | 3 | beschreiben schematisch Energieumwandlungen bei verschiedenen Antrieben (( TF6) stellen Analogien (z. B. Fisch – U-Boot, Treibstoff – Nährstoff, Modell – Realität, ...) in geeigneter Weise dar (z. B. durch vergleichende Tabellen) reflektieren eigene Bewegungsgewohnheiten (z. B. mit Blick auf Sicherheit, Gesunderhaltung) | Um etwas in Bewegung zu versetzen wird Energie benötigt. Es stehen verschiedene Energieträger zur Verfügung. Die Bewegungsenergie eines Körpers nimmt mit seiner Geschwindigkeit zu. Die Energie der Nährstoffe und Treibstoffe wird in Bewegungsenergie und Wärme umgewandelt. In den Körperzellen (( TF2) werden Nährstoffe verbrannt. Der Energieinhalt von Stoffen kann z. B. in Form des Brennwerts angegeben werden. In den Körperzellen werden Nährstoffe verbrannt, erhöhter Nährstoffbedarf der Körperzellen bei Belastung zeigt sich durch erhöhte Atem- und Pulsfrequenz (( TF8). Werden von Lebewesen mehr Nährstoffe aufgenommen als z. B. für Bewegung notwendig sind, werden Nährstoffspeicher angelegt (( TF8) | Beschreibung mehr oder weniger formal, Umfang der beschriebenen Energiewandlungen, mehr oder weniger komplizierte Rechnungen zu Energiegehalt Vergleich der Milchtütenautos in Bezug auf gespeicherte Energie: Je länger der Gummi gespannt werden kann, desto mehr Energie kann gespeichert werden und desto größer ist die Reichweite bzw. die Geschwindigkeit |