Material:

1 leerer Tetrapak

2 Trinkhalme, 2 Schaschlikspieße

4 Bierdeckel, 4 kleine Holzperlen, Kleber

4 Holzscheiben mit Mittelloch

Gummikordel, Schnur, Luftballon, Klebeband

Ein Stück Schlauch, Heftstreifen aus Metall

Werkzeug:

Schere, Saitenschneider, PUK-Säge oder Teppichmesser

Aufgaben:

- Baut aus dem vorliegenden Material ein Fahrzeug mit Antrieb, das möglichst schnell oder sehr weit fährt.

- Notiert, welche Materialien Ihr dazu benutzt habt.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Fertigt eine Skizze Eures fertigen Fahrzeugs, auf der man vor allem den Antrieb erkennen kann.

- Überlegt, wie der Antrieb Eures Fahrzeugs funktioniert und schreibt es auf.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Gestaltet gemeinsam ein Plakat, mit dessen Hilfe Ihr Euer Fahrzeug Euren Mitschülern erklärt.

Hinweis zum Bauen der Fahrzeuge (Für die Hand des Lehrers):

- Schwachen Schülergruppen kann eine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung ausgeteilt werden.

- Werden die Bierdeckel als Räder verwendet, ist darauf zu achten, dass die Räder möglichst gerade stehen. Das kann erreicht werden, wenn die Bierdeckel jeweils an der Holzperle und dem Schaschlikspieß festgeklebt werden oder wenn die Bierdeckel durch die Deckel von Milchtüten stabilisiert werden.

- Für den Antrieb mit Gummiband oder Blattfeder muss der Tetrapak so aufgeschnitten werden, dass die Achse (= Schaschlikspieß) freiliegt.

- Die Trinkhalme können mit Heißkleber auf den Tetrapak geklebt werden. Dabei wird der Kleber auf den Tetrapak gegeben und der Trinkhalm hineingedrückt.

Antriebe:

Gummiband-Antrieb:	Das Gummiband wird z. B. beim rückwärts Ziehen des Fahrzeugs um die Achse gewickelt, bis es straff gespannt ist. Beim Entspannen des Gummibandes wird die Achse vorwärts gedreht.

Blattfeder-Antrieb:	Die Feder wird mit einer Schnur an der Achse befestigt. Beim rückwärts Ziehen des Fahrzeugs wird die Schnur um die Achse gewickelt und die Feder gespannt. Entspannt sich die Feder, wird die Schnur abgerollt und die Achse vorwärts gedreht.

Luftballon-Antrieb:	Rückstoßprinzip

Weiterarbeit:

Sind alle Fahrzeuge optimiert und vorgestellt, kann sich ein Wettbewerb anschließen, bei dem das beste Fahrzeug prämiert wird. Dabei können mit den SuS noch folgende Fragen erarbeitet werden:

- Welches ist das beste Fahrzeug: Das, das am weitesten fährt oder das, das am schnellsten fährt?

- Lassen sich diese beiden Fahrzeuge miteinander vergleichen?

- Von welchen Faktoren ist die Weite bzw. die Geschwindigkeit abhängig? Es können dann auch verschieden Geschwindigkeiten aus Natur und Technik miteinander verglichen werden.