| Materialliste: Verschiedene Federn (groß, klein usw.) Gummis Stativmaterial, das evt. auch Bau einer Balkenwaage ermöglicht (Material zu Hebelversuchen) 2 Stangen Muffen Verschiedene Gewichte (50g, 100g) | Skizze/Foto: |
| --- | --- |
| Einordnung der Station in das Themenfeld / in einen Kontext: Von den Sinnen zum Messen, Messgeräte und Messverfahren |
| Welches Fachwissen/ welche Fachmethode wird hier entwickelt: Aufbau und Funktion von Messgeräten Kalibrieren von Messgeräten Messgrößen: Maßzahl und Maßeinheit Messungenauigkeit |
| Welche Kompetenzen werden hier entwickelt: Konstruieren und bauen einfache Messgeräte Erklären den Aufbau und die Funktion einfacher Messgeräte Beherrschen den Umgang mit einfachen Messgeräten und prüfen deren Messungenauigkeit (Vergleich der Messungen untereinander, Vergleich mit einer anderen Waage) |

abgestufte Hilfen1:

- Plane und zeichne ein Messgerät mit den vorhandenen Materialien. (Wenn du etwas anderes benötigst, frage deinen Lehrer)

- Besprich die Planung mit deinem Lehrer!

- Baue und überprüfe das Messgerät. Du musst am Ende einen Zahlenwert für Gewichte in einer von dir festgelegten Maßeinheit angeben können.

abgestufte Hilfen2 :

- Robinson hat nichts, von dem er genau weiß, wie viel Gramm oder Kilogramm es wiegt. Er muss also eine eigene Einheit erfinden und passende „Einheitsgewichte“ zum Vergleichen auf der Insel suchen. Dazu kannst Du eine Maßeinheit erfinden 
(z.B. ein „Erbs“)

- Die Waage soll aber ohne diese „Einheitsgewichte“ funktionieren. Du musst markieren, wo der Zeiger bei verschiedenen Gewichten steht, dann hast du eine Skala zum Ablesen!

Lösungserwartungen:

- Bau einer einfachen Waage (Balkenwaage oder Feder/Gummibandwaage)

- Ermitteln von geeigneten Vergleichseinheiten (Erbsen, Muscheln, Getreidekörner, Sand, ...)

- Festlegen eines Standardgewichts für ein Plätzchen („Maßeinheit“)

Anmerkungen:

- Diese Aufgabe sollte nicht zum Einstieg eingesetzt werden, sondern nachdem das Messen als Vergleich mit einer Einheitsgröße als Prinzip bereits thematisiert wurde 
(z. B. mit Urmeter oder alten Einheiten wie Lot). Hier zeigt sich dann in der eigenen Anwendung des dort erworbenen Wissens Kompetenz (= handelnder Umgang mit Wissen)

- Der Kraftbegriff und Hookesches Gesetz sollen hier nicht thematisiert werden

- S.a. die „Milka-Waage“ (Duit, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Friedrich Verlag S.24 – nur Prinzip, nicht Kraftbegriff)

# Text boxes

# Egg-Race

## Robinson baut eine Waage

Robinson macht einen Laden auf, in dem vorbeikommende Inselbewohner seine selbstgemachten Kokos-Bananen-Plätzchen kaufen können. Sie sollen nach Gewicht bezahlen.

Sein Problem:

Robinson hat keine Waage. Ihm stehen nur folgende Materialien zur Verfügung, aus denen er eine Waage bauen könnte:

Schnur, Gummibänder, Schraubenfedern, diverse Klammern und Stangen, Muscheln, Getreidekörner, Sand

Deine Aufgabe ist es, ihm zu helfen:

Baue mit den vorhandenen Materialien eine Waage, mit der man eine Tüte Plätzchen abwiegen kann!

Vielleicht brauchst du nicht alle Materialien, vielleicht hast brauchst du auch noch andere Dinge, um deine Waage zu bauen. Frage dann aber bitte den Lehrer!

Zeichne deine Waage und beschreibe wie sie funktioniert!