Experimentieranleitung zum Keplerschen Fernrohr

Das Fernrohr besteht aus zwei Sammellinsen.

- Befestige als Objektiv eine Sammellinse mit großer Brennweite am vorderen Ende der Schiene.

- Richte die Schiene auf die Landschaft außerhalb des Fensters. 
Dunkle dafür den Raum etwas ab.

- Stecke die zweite Linse (dein Okular) zwischen die erste Linse und dein Auge. 
Verschiebe sie so lang, bis du ein scharfes Bild der Landschaft sehen kannst. Tipp:Das Okular muss dicht am Auge sein.

- Beschreibe das Bild, das du nun sehen kannst.