Selbst gebaute Thermometer haben noch keine Skala. Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes erarbeitest Du Dir, wie man eine Skala an ein Thermometer anbringen kann, so dass man die richtige Temperatur messen kann. Diesen Vorgang nennt man Kalibrieren.

Hintergrundwissen:

Viele Körper dehnen sich beim Erwärmen aus. Wenn man also eine Flüssigkeit in ein Rohr gibt, so ist die Höhe der Flüssigkeitssäule ein Merkmal für eine bestimmte Temperatur.

Eine „gleichmäßige“ Ausdehnung einer Flüssigkeit ist immer auf einen bestimmten Temperaturbereich bezogen.

Materialliste:

Becherglas 250 ml,

Ungraduiertes Thermometer,

Wasser, Eiswürfel,

Dreibein mit Drahtnetz,

Gasbrenner und Streichhölzer

## Aufgaben

Offen:

Überlegt euch einen Versuch, mit dessen Hilfe Ihr das Thermometer kalibrieren könnt, d. h. das Thermometer ohne Skala mit einer Skala versehen könnt.

Dazu stehen Euch die obigen Geräte zur Verfügung.

Besprecht Eure Versuchsplanung mit Eurem / Eurer Lehrer / Lehrerin und führt den Versuch anschließend durch.

Halboffen:

Die Skala auf dem Thermometer lässt sich erstellen, indem man charakteristische Temperaturen auf dem Thermometer anzeigen lässt und die jeweilige Flüssigkeitshöhe mit einem Stift auf dem Thermometer markiert. Wasser mit Eiswürfeln hat die Temperatur 0 °C, kochendes Wasser hat eine Temperatur von 100 °C.

Plant einen Versuch, mit dessen Hilfe Ihr das Thermometer kalibrieren könnt, d. h. das Thermometer ohne Skala mit einer Skala versehen könnt. Dazu stehen Euch die obigen Geräte zur Verfügung.

Besprecht Eure Versuchsplanung mit Eurem / Eurer Lehrer / Lehrerin und führt den Versuch anschließend durch.

Erstellt eine Skala mit den Angaben 0 °C, 10°C, 20 °C, ...

Geschlossen:

Tauche das Thermometer ohne Skala in das Wasser, in dem sich Eiswürfel befinden.

Warte bis die Anzeige sich nicht mehr verändert.

Markiere diese Höhe mit einem Stift. Diese Temperatur entspricht 0 °C.

Tauche nun das Thermometer in das kochende Wasser und markiere den Thermometerstand mit einem Stift. Diese Temperatur entspricht 100 °C.

Teile nun den Bereich zwischen 0°C und 100 °C in 10 gleiche Teile ein und markiere die Striche mit 10 °C, 20 °C.