| Materialliste: Brettchen mit 2 Schrauben im Abstand ca. 5 cm Glühlampe mit Fassung Flachbatterie (4,5 V) Eisendraht (0,2 mm Durchmesser) 2 Krokodilklemmen 3 Kabel, 2 mit abisolierten Stellen ggf. Schmelzsicherung (zur Anschauung) Cornelsen Natur und Technik Physik/Chemie 5/6, Berlin 2006, S. 25 | Skizze/Foto: |
| --- | --- |
| Einordnung der Station in das Themenfeld / in einen Kontext: Wärmewirkung von Strom, Kurzschluss |
| Welches Fachwissen/ welche Fachmethode wird hier entwickelt: Strombetriebene Geräte und Bauteile sind Systeme, die ... Energie umwandeln |
| Welche Kompetenzen werden hier entwickelt: Schülerinnen und Schüler bauen Stromkreise nach Schaltplan auf gehen sorgsam und sicherheitsbewusst mit elektrischen Geräten um |

Schülermaterial:

Kurzschluss und Sicherung

Paul erzählt Peter: „Gestern ist bei uns die Sicherung durchgebrannt, da gab es bestimmt einen Kurzschluss.“ Was meint er wohl damit?

Durchführung: Baue die Schaltung nach der Skizze auf:

- Benutze Drähte, die an der Kontaktstelle ein nicht isoliertes Stück haben.

- Hänge ein Papierfähnchen über den Eisendraht.

- Drücke beide Drähte zusammen, so dass sie sich berühren.

Aufgaben

- Zeichne einen Schaltplan von der Skizze in Dein Heft und führe den Versuch durch.

- Notiere Deine Beobachtung.

- Vervollständige den folgenden Merksatz:

Berühren sich zwei Leitungsdrähte, kommt es zum Kurzschluss. Der Strom ..............

........... mehr durch das angeschlossene Gerät. Dabei werden die Leitungen sehr

........... . Es besteht Brandgefahr.

- Informiere Dich auf Seite 25 (Cornelsen Natur und Technik Physik/Chemie 5/6, Berlin 2006) über die Haushaltssicherung und betrachte die ausliegenden Schmelzsicherungen. Erkläre, warum bei Paul daheim die Sicherung durchgebrannt ist.