Elektronenpaarbindung - Darstellung von Molekülen mit dem Kugelwolkenmodell

Lückentext:

Reagieren zwei Nichtmetalle miteinander, entstehen so genannte _________________
_______________________, die aus elektrisch ungeladenen Teilchen, den Molekülen aufgebaut sind.

________________ sind Gruppen von Atomen, in denen jeweils zwei Atome über eine Elektronenpaarbindung (EPB) miteinander verbunden sind.

In der Vorstellung des Kugelwolkenmodells entsteht eine ___________________________, wenn zwei einfach besetzte Kugelwolken (je eine von einem Atom) überlappen und sich eine ______________________________ zwischen den beiden Atomrümpfen der beiden beteiligten Atome ausbildet.

Diese Bindungskugelwolke ist dann mit _________ Elektronen besetzt, diese beiden Elektronen bezeichnet man zusammen als _______________________________________.

Die beiden Elektronen des bindenden Elektronenpaares befinden sich nun im _____________________________ beider Atomkerne, wodurch sie die Atome  zusammenhalten/verbinden.

Da die beiden Elektronen nun von den zwei Atomen ________________________________ werden, gehören sie zu beiden Atomen, wodurch beide Atome die _____________________ erreichen.

Fachbegriffe:

Anziehungsbereich; Elektronenpaarbindung; zwei; molekulare Verbindungen; gemeinsam genutzt; Moleküle; Bindungskugelwolke; bindendes Elektronenpaar; Edelgaskonfiguration

Beispiele:

| Wasserstoff-Atome | Wasserstoff-Molekül H2 |
| --- | --- |
| Kohlenstoff-Atom | Methan |
| Sauerstoff-Atome | Sauerstoff-Molekül O2 |
| Wasser-Molekül | Kohlenstoffdioxid-Molekül |

Legende: Grün sind einfach besetzte Kugelwolken, grau sind doppelt besetzte Kugelwolken

Lösung:

Elektronenpaarbindung - Darstellung von Molekülen mit dem Kugelwolkenmodell

Reagieren zwei Nichtmetalle miteinander, entstehen so genannte molekulare Verbindungen, die aus Molekülen aufgebaut sind.

Moleküle sind Gruppen von Atomen, in denen die Atome über Elektronenpaarbindungen (EPB) miteinander verknüpft sind.

In der Vorstellung des Kugelwolkenmodells entsteht eine Elektronenpaarbindung, wenn zwei einfach besetzte Kugelwolken (je eine von einem Atom) überlappen und sich eine Bindungskugelwolke zwischen den beiden Atomrümpfen der beiden beteiligten Atome ausbildet.

Diese Bindungskugelwolke ist dann mit zwei Elektronen besetzt; diese beiden Elektronen bezeichnet man zusammen als bindendes Elektronenpaar.

Die beiden Elektronen des bindenden Elektronenpaars befinden sich nun im Anziehungsbereich beider Atomkerne, wodurch sie die Atome zusammenhalten/verbinden.

Da die beiden Elektronen nun von den zwei Atomen gemeinsam genutzt werden, gehören sie zu beiden Atomen, wodurch beide Atome die Edelgaskonfiguration erreichen können.