| ( | Dynamische Kraftmessung mit Lichtschranke | Experiment |
| --- | --- | --- |
| Materialien: Kugel mit Haltevorrichtung (magnetisch oder Klappe) Lichtschranke Maßband Gerät zur elektronischen Zeitmessung (2 Kanäle) |
| Durchführung: Beim Loslassen der Kugel wird die Zeitmessung 1 gestartet, beim Durchfallen der Lichtschranke gestoppt ( Beschleunigungsdauer Δt. Mittels der Lichtschranke misst man die Verdunkelungszeit t. Mit Hilfe des Durchmessers der Kugel d bestimmt man über v = d/t die Geschwindigkeit der Kugel nach der Beschleunigungszeit ( Geschwindigkeitsänderung Δv. Mit Hilfe einer Waage bestimmt man die Masse der Kugel ( Masse m. Am |
| Auswertung: Man berechnet F = m • ((/(t. |